调速器与主控串口通讯协议
注：通讯中使用小端格式
1. 数据包格式（发送与接收的数据包格式相同）
数据头	数据长度	数据包 ID	数据包内容	CRC8校验
0XFE	N	ID	~	CRC8

/*
 * ESCBUS message type
 */
typedef struct {
uint8_t start;	// start sign for a message package
uint8_t length;	// length of data field
uint8_t msgid;	// ID for this message
uint8_t data[ESCBUS_DATA_CRC_LEN]; // length of data field is 255 and plus one byte for CRC
} EscbusMessageType;
注：ESCBUS_DATA_CRC_LEN 最大值为65
2. 数据包内容介绍
2.1	数据头：0XFE；
2.2	数据长度：为数据包内容的字节数，不包括数据头、数据长度、数据包ID、CRC8校验；
2.3	数据包ID：数据包的命令种类，包括如下指令
typedef enum {
// messages or command to ESC
ESCBUS_MSG_ID_CONFIG_BASIC = 0,
ESCBUS_MSG_ID_CONFIG_FULL,
ESCBUS_MSG_ID_RUN,
ESCBUS_MSG_ID_TUNE,
ESCBUS_MSG_ID_DO_CMD,
ESCBUS_MSG_ID_REQUEST_INFO,
// messages from ESC
ESCBUS_MSG_ID_CONFIG_INFO_BASIC,	// simple configuration info for request from flight controller
ESCBUS_MSG_ID_CONFIG_INFO_FULL,// full configuration info for request from host such as computer
ESCBUS_MSG_ID_RUN_INFO,// feedback message in RUN mode
ESCBUS_MSG_ID_STUDY_INFO,	// studied parameters in STUDY mode
ESCBUS_MSG_ID_COMM_INFO,	// communication method info
ESCBUS_MSG_ID_DEVICE_INFO,// ESC device info
ESCBUS_MSG_ID_ASSIGNED_ID,	// never touch ESCBUS_MSG_ID_MAX_NUM
ESCBUS_MSG_ID_DEBUG_INFO=0x0F,//debug message

//boot loader used
PROTO_OK=0x10, // INSYNC/OK - 'ok' response
PROTO_FAILED=0x11, // INSYNC/FAILED - 'fail' response
PROTO_CMD_ERR=0x12,
PROTO_INVALID = 0x13,
ESCBUS_COMMUNIC_FAILED = 0x14,//EscBus communication used
ESCBUS_MSG_ID_BOOT_SYNC=0x21,// boot loader used
PROTO_GET_DEVICE=0x22 // get device ID bytes
PROTO_CHIP_ERASE=0x23 // erase program area and reset program address
 PROTO_PROG_MULTI=0x27 // write bytes at program address and increment
PROTO_GET_CRC=0x29 // compute & return a CRC
PROTO_BOOT=0x30 // boot the application
PROTO_GET_SOFTWARE_VERSION=0x40//get software version
PROTO_GET_SOFTWARE_VERSION_BACK=0x41//return software version
PROTO_GET_HARDWARE_VERSION=0x50//get hardware version
PROTO_GET_HARDWARE_VERSION_BACK=0x51//return hardware version
ESCBUS_MSG_ID_MAX_NUM
} ESCBUS_ENUM_MESSAGE_ID;
数据包内容：数据包ID对应的数据结构体内容，包括如下结构体
2.3.1 ESCBUS_MSG_ID_CONFIG_BASIC
发送的数据包：
// the real packet definition for ESCBUS_MSG_ID_CONFIG_BASIC
typedef struct {
uint8_t maxChannelInUse;
int8_t channelMapTable[MAX_CHANNEL_SUPPORT];
uint8_t monitorMsgType;
uint8_t controlMode;
uint16_t minChannelValue;
uint16_t maxChannelValue;
} EscbusConfigBasicPacket;
// channelMapTable bit mask
#define CHANNEL_MAP_TABLE_CHANNEL_NUM	0x0f
#define CHANNEL_MAP_TABLE_DIRECTION	0xf0
注：
1 MAX_CHANNEL_SUPPORT 被定义为 8。
2 maxChannelInUse的值对应实际马达的个数。在TYPHOON H中该值为6.
3 channelMapTable[MAX_CHANNEL_SUPPORT]中定义ESC的通道值和转向。其中CHANNEL_MAP_TABLE_CHANNEL_NUM确定通道值0~7;CHANNEL_MAP_TABLE_DIRECTION确定ESC的转向，当值为1时，转向为CW,否则，为CCW.
4 monitorMsgType未使用。
5 controlMode 定义ESC运行在开环模式下或者闭环模式下，当该值为0时，为开环模式，其他为闭环模式。
6 minChannelValue转速命令映射的最小值，对应最低转速，默认值为1200.该值可以被重新设置。
7 maxChannelValue转速命令映射的最大值，对应最高转速，默认值为1200.该值可以被重新设置。
发送的数据包ID为：ESCBUS_MSG_ID_CONFIG_BASIC
发送数据包内容
maxChannelInUse	channelMapTable[MAX_CHANNEL_SUPPORT]	monitorMsgType	controlMode	minChannelValue	maxChannelValue
uint8_t	MAX_CHANNEL_SUPPORT * uint8_t	uint8_t	uint8_t	uint16_t	uint16_t

返回的数据包：无。
注：所有ESC同时接受到配置信息，并且不回复。
2.3.2 ESCBUS_MSG_ID_REQUEST_INFO
发送的数据包：
// the real packet definition for ESCBUS_MSG_ID_REQUEST_INFO
typedef struct {
uint8_t channelID;
uint8_t requestInfoType;
} EscbusRequestInfoPacket;
typedef enum {
REQUEST_INFO_CONFIG_BASIC,
REQUEST_INFO_CONFIG_FULL,
REQUEST_INFO_RUN,
REQUEST_INFO_STUDY,
REQUEST_INFO_COMM,
REQUEST_INFO_DEVICE
} ESCBUS_ENUM_REQUEST_INFO;
注：
1 channelID为需要获取配置信息对应ESC的通道值。
2 requestInfoType在ESCBUS_ENUM_REQUEST_INFO中定义，此处需要获取验证REQUEST_INFO_CONFIG_BASIC对应的配置包。
发送的数据包ID为：ESCBUS_MSG_ID_REQUEST_INFO
发送的数据包内容
channelID	requestInfoType
uint8_t	uint8_t

返回的数据包：
// the real packet definition for ESCBUS_MSG_ID_CONFIG_INFO_BASIC
typedef struct {
uint8_t channelID;
uint8_t maxChannelInUse;
uint8_t channelMapTable[MAX_CHANNEL_SUPPORT];
uint8_t monitorMsgType;
uint8_t controlMode;
uint16_t minChannelValue;
uint16_t maxChannelValue;
} EscbusConfigInfoBasicPacket;
注：
1 MAX_CHANNEL_SUPPORT 被定义为 8
2 获取主控重新配置之后的结果验证是否配置成功，确保ESC运行正确。
返回的数据包ID为：ESCBUS_MSG_ID_CONFIG_INFO_BASIC
返回数据包内容
channelID	maxChannelInUse	channelMapTable[MAX_CHANNEL_SUPPORT]	monitorMsgType	controlMode	minChannelValue	maxChannelValue
uint8_t	uint8_t	uint8_t	uint8_t	uint8_t	uint16_t	uint16_t

2.3.3 ESCBUS_MSG_ID_RUN
发送的数据包：
// the real packet definition for ESCBUS_MSG_ID_RUN
typedef struct {
int16_t value[maxChannelInUse];
} EscbusRunPacket;
// bit mask of ESCBUS_MSG_ID_RUN packet
#define RUN_CHANNEL_VALUE_MASK	(uint16_t)0x07ff
#define RUN_RED_LED_ON_MASK	(uint16_t)0x0800
#define RUN_GREEN_LED_ON_MASK	(uint16_t)0x1000
#define RUN_BLUE_LED_ON_MASK	(uint16_t)0x2000
#define RUN_FEEDBACK_ENABLE_MASK	(uint16_t)0x4000
#define RUN_REVERSE_MASK	(uint16_t)0x8000

注：
1 maxChannelInUse在EscbusConfigBasicPacket定义，ESC的该值被重新配置过了。
2 在控制命令中的16个bit被分别定义功能。都低位到高位对应的功能分别“转速映射值”、“红色LED开关”、“绿色LED开关”、“蓝色LED开关”、“返回信息开关”、“反转开关”。
3 RUN_CHANNEL_VALUE_MASK（“转速映射值”）的默认值为1200~1900，对应最低转速~最高转速。该值可以在EscbusConfigInfoBasicPacket包中minChannelValue和maxChannelValue进行修改。
4 RUN_RED_LED_ON_MASK（“红色LED开关”）控制马达下的LED开关。在TYPHOON H中只有1个LED（在不同马达下的LED有不同的颜色），该LED由RUN_RED_LED_ON_MASK（“红色LED开关”）控制。
5 RUN_FEEDBACK_ENABLE_MASK（“返回信息开关”）控制ESC是否返回信息。当该位为1时，对应的ESC返回数据。在一个命令包中只允许有一个ESC的对应的该位置1.
6 RUN_REVERSE_MASK（“反转开关”）控制马达反转。当该位置1时，马达反转。
发送的数据包ID为：ESCBUS_MSG_ID_RUN
发送数据包内容
value[maxChannelInUse]
Sizeof(EscbusRunPacket)

返回的数据包：
// the real packet definition for ESCBUS_MSG_ID_RUN_INFO
typedef struct {
uint8_t channelID;
uint8_t ESCStatus;
int16_t speed;	// -32767 - 32768 rpm
#if ESC_HAVE_VOLTAGE_SENSOR
uint16_t voltage;	// 0.00 - 100.00 V
#endif
#if ESC_HAVE_CURRENT_SENSOR
uint16_t current;	// 0.0 - 200.0 A
#endif
#if ESC_HAVE_TEMPERATURE_SENSOR
uint8_t temperature;	// 0 - 256 celsius degree
#endif
} EscbusRunInfoPacket;
注：当前版本中只有ESC_HAVE_CURRENT_SENSOR被定义，返回对应的电流值不准确仅供参考。
返回的数据包ID为：ESCBUS_MSG_ID_RUN_INFO
返回数据包内容
channelID	ESCStatus	speed	voltage	current	temperature
uint8_t	uint8_t	int16_t	uint16_t	uint16_t	uint8_t

2.3.4 ESCBUS_MSG_ID_TUNE
发送的数据包：
// the real packet definition for ESCBUS_MSG_ID_TUNE
typedef struct {
uint16_t frequency; // 0 - 20kHz
uint16_t duration_ms;
uint8_t strength;
} EscbusTunePacket;
注：strength的值需要在0~100之间。
发送的数据包ID为：ESCBUS_MSG_ID_TUNE
发送数据包内容
frequency	duration_ms	strength
uint16_t	uint16_t	uint8_t

返回的数据包：无。
2.3.4 ESCBUS_MSG_ID_DO_CMD
发送的数据包：
// the real packet definition for ESCBUS_MSG_ID_DO_CMD
typedef struct {
uint8_t channelIDMask;
uint8_t command;
uint8_t escID;
} EscbusDoCmdPacket;
// command definition
typedef enum {
DO_RESET = 0,
DO_STUDY,
DO_ID_ASSIGNMENT,
DO_POWER_TEST,
} ESCBUS_ENUM_COMMAND;
发送的数据包ID为：ESCBUS_MSG_ID_DO_CMD
发送数据包内容
channelIDMask	command	escID
uint8_t	uint8_t	uint8_t

// the real packet definition for ESCBUS_MSG_ID_ASSIGNED_ID
typedef struct {
uint8_t escID;
} EscbusAssignedIDPacket;
返回的数据包ID为：ESCBUS_MSG_ID_ASSIGNED_ID
返回数据包内容
myID
uint8_t

// the real packet definition for ESCBUS_MSG_ID_STUDY_INFO
typedef struct {
uint8_t channelID;
int16_t motorMinSpeed;
int16_t motorMaxSpeed;
} EscbusStudyInfoPacket;
返回的数据包ID为：ESCBUS_MSG_ID_ASSIGNED_ID
返回数据包内容
channelID	motorMinSpeed	motorMaxSpeed
uint8_t	int16_t	int16_t

When the commends are DO_RESET or DO_POWER_TEST,there is no feed back message.

2.4	CRC8校验：CRC校验采用8位校验长度，校验内容包括数据包的数据长度、数据包ID、数据包内容，校验钥匙使用0xe7。

3. ESC操作流程：
3.1 上电后，主控延时500ms给ESC发送ESCBUS_MSG_ID_CONFIG_BASIC包给ESC.（主控如果不发送该配置包，ESC将工作在默认状态）
3.2 主控发送ESCBUS_MSG_ID_REQUEST_INFO包读取每个ESC配置的结果，验证配置已生效。（建议验证配置结果）
3.3 主控发送ESCBUS_MSG_ID_RUN以运行马达；或者ESCBUS_MSG_ID_TUNE包使马达蜂鸣。但是在马达运行时，不允许发送ESCBUS_MSG_ID_TUNE包。
注：上电后，主控发送配置包和读取配置包验证完成之后，需要发送至少10次的0RPM（RUN_CHANNEL_VALUE_MASK）命令给ESC以解锁。